Утверждаю:
Директор ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»
___________________ И.В. Пестова
        « 05 » августа 2024 г.

Ведомость объемов строительно-монтажных работ
по капитальному ремонту цоколя и отмостки здания
Наименование объекта капитального строительства: ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, мкр-н Черемушки, д.24
В расчётах принято:
- общая длина отмостки и цоколя 180,0м;
- ширина отмостки 1,0м,
- высота цоколя принята 0,7м (в среднем)

№ / п/п	Описание работ и материалов	Ед. / изм.	Объем работ	Примечание
1. Демонтажные работы
1	Демонтаж асфальтового покрытия отмостки h=0,03м	м3	3,32	Ширина 1,0м
2	Демонтаж бетонного покрытия отмостки h=0,07м	м3	4,87	Ширина 1,0м
3	Демонтаж штукатурного слоя цоколя	м2	126,0	На всю высоту
2. Общестроительные работы. Цоколь
4	Снятие осыпающего (разрушенного) слоя бетона с поверхности цоколя	м2	126,0
5	Выполнение восстановления поверхности цоколя:
-	установка арматурных штырей / (выполнить углубление перфоратором в цоколе и вбить заготовленный куски арматуры)	шт.	720	Ø12мм, L=0,1м, / шаг 400мм
-	обработка поверхности цоколя грунтовкой глубокого проникновения	м2	180,0	Принято на высоту 1,0 м с учетом высоты выемки под отмостку
-	установка по периметру металлической сетки из проволоки Ø6мм и ячейкой 50х50мм / (сетку закрепить проволочной обвязкой к вбитым штырям арматуры)	м2	180,0	Вес сетки / 1598,4 кг
-	установка деревянной опалубки на расстоянии 30мм от края арматуры	м2	180,0
-	заполнение опалубки бетоном кл.В25	м3	5,4
-	снятие опалубки	м2	180,0
6	Выполнение обмазочной гидроизоляции поверхности восстановленного цоколя	м2	180,0
7	Утепление цоколями плитами Пеноплекс толщиной 50мм	м2	140,5	h=0,78м
8	Оштукатуривание поверхности цоколя по стекловолокнистой сетке плотностью 145-160г/см3 и ячейкой 5х5мм	м2	140,5	h=0,78м
9	Грунтование поверхности цоколя	м2	126,0	h=0,7м
10	Покраска поверхности цоколя водно-дисперсионной резиновой краской	м2	126,0	h=0,7м / Цвет согласовать с заказчиком
3. Общестроительные работы. Отмостка
11	Выемка грунта под отмостку на дополнительную глубину 0,23 м / (общая высота корыта под отмостку 0,3м)	м3	64,8	Шириной 1,2м
12	Уплотнение основания с применением глины на	м2	216,0
-	с применением глины (объем глины 10,8м3)	м2	216,0	h=0,02м
13	Отсыпка песком с уплотнением	м2	216,0	h=0,05м
14	Отсыпка щебнем фр. 20-40мм с уплотнением	м2	216,0	h=0,15м
15	Установка ж.б бордюра вдоль отмостки на бетон кл.7,5:
-	камень бортовой 40.20.5 (садовый бордюр)	п.м.	180,0
-	бетон кл. 7,5	м3	4,5
16	Укладка гидроизоляционной мембраны с заведением на цоколь на высоту 100мм с креплением планкой	м2	234,0
17	Устройство армированной стяжки:			h=0,05м
-	сетка с ячейкой 100х100мм, Ø6мм	кг	799,2
-	бетон кл. В25	м3	9,0
18	Укладка асфальтобетонной смеси	м3	5,1	h=0,03м

Составил: заместитель директора по АХР Тимофеева Н.А.